| Date | Time | RUNNR. | RUN TYPE (trigger) | SOURCE FILTER | MB2 HV (Wire/Strip/ Cathode) | MB2 THR (mV) | Notes | RPC HV (kV) | Notes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12-10-01 |  |  |  |  | Chamber moved by | 15 cm |  |  |  |
| 14-10-01 |  |  |  |  | New signal cabling |  |  |  |  |
| 15-10-01 |  |  |  |  | Chamber moved to | right | by 70 cm |  |  |
| 15-10-01 | 22:10 | 782 | Beam | 5 | 3600/1800/-1200 | 15 | 100k (HV as 781) | 9.6 |  |
|  | 22:25 | 783 | Beam | 5 | 3600/1800/-1200 | 20 | 100k | 9.6 |  |
|  | 22:45 | 784 | Beam | 5 | 3600/1800/-1200 | 30 | 100k | 9.6 |  |
|  | 23:00 | 785 | Beam | 5 | 3600/1800/-1200 | 15 | 30k | 9.4 |  |
|  | 23:05 | 786 | Beam | 5 | 3600/1800/-1200 | 15 | 30k | 9.6 |  |
|  | 23:10 | 787 | Beam | 5 | 3600/1800/-1200 | 15 | 30k | 9.8 |  |
|  | 23:40 | 789 | Beam | 5 | 3600/1800/-1400 | 15 | 100k | 9.6 |  |
| 16-10-01 |  |  |  |  | Chamber rotated | by | about 15 deg. |  |  |
|  |  | 951 | Beam | 5 | 3400/1800/-1200 | 15 | 50k | 9 |  |
|  |  | 952 | Beam | 5 | 3450/1800/-1200 | 15 | 50k | 9 |  |
|  |  | 953 | Beam | 5 | 3475/1800/-1200 | 15 | 50k | 9 |  |
|  |  | 954 | Beam | 5 | 3500/1800/-1200 | 15 | 50k | 9 |  |
| 17-10-01 |  | 955 | Beam | 5 | 3525/1800/-1200 | 15 | 50k | 9 |  |
|  |  | 956 | Beam | 5 | 3550/1800/-1200 | 15 | 50k | 9 |  |
|  |  | 957 | Beam | 5 | 3550/1800/-1200 | 10 | 50k | 9 |  |
|  |  | 958 | Beam | 5 | 3550/1800/-1200 | 20 | 50k | 9 |  |
|  |  | 959 | Beam | 5 | 3550/1800/-1200 | 30 | 50k | 9 |  |
|  | 962-985 | Beam | 5 | 3550/1800/-1200 |  | 20k | HV scan |  |